Ochrana proti vlhkosti a koroznímu prostředí

Řídicí systémy a moduly X20 obstojí i v nepříznivém prostředí

S novou řadou X20c vytvořilo B&R nový standard pro ochranu řídicího systému proti nepříznivým okolním podmínkám.  "Coated" neboli lakovaná varianta řídicích systémů a I/O modulů je chráněna proti kondenzaci vodních par a korozivním plynům speciálním lakováním elektroniky modulu.  Díky tomu jsou tyto moduly použitelné i v jinak agresivním prostředí.

Lakováním elektroniky modulu jsou ochráněny tištěné spoje a komponenty před vlivem kondenzace a korozních plynů.  Účinnost ochrany proti kondenzaci je kontrolována podle testu, který je specifikován v BMW GS 95011-4, a ochrana proti korozním plynům používá metodu č. 4 popsanou v normě EN 60068-2-60.  Testy probíhají jednak ve vnitropodnikové plně akreditované laboratoři a dále v externích certifikovaných testovacích zařízeních.  B&R dokonce klade na moduly ještě vyšší nároky a přísnější testy než jsou specifikovány v normách.

Na moři a v mrazivých teplotách

Nové moduly X20 s lakovanými tištěnými spoji jsou z hlediska funkčnosti plně kompatibilní se současnými modely.  Jejich uvedení na trh představuje historicky již třetí rozšíření oblasti použití modulů X20 od společnosti B&R.  Rozsah pracovní teploty všech X20 modulů byl nedávno rozšířen na -25°C to +60°C. Kromě toho systém X20 obdržel zvláště náročný certifikát pro námořní aplikace od Germanischer Lloyd (GL).

Kondenzace není pro lakované moduly X20 žádný problém.

O B&R

B&R je inovativní společnost zabývající se automatizací se sídlem v Rakousku a sítí poboček po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace, B&R nabízí nejmodernější technologii s cílem poskytnout zákazníkům prakticky v každém odvětví kompletní řešení pro automatizaci strojů a procesů, řízení pohybu, HMI a integrovanou funkční bezpečnost. B&R neustále definuje trendy v oblasti průmyslové automatizace díky použití komunikačních standardů, jako je POWERLINK a openSAFETY, stejně jako mocného vývojového prostředí Automation Studio. Inovativní duch, který udržuje B&R v čele průmyslové automatizace je řízen závazkem ke zjednodušení procesů a překonáváním očekávání zákazníků.

Více informací najdete na www.br-automation.com