Aumento del rendimiento gracias al control basado en modelo

Nuevas funciones de control para el servoaccionamiento ACOPOS P3 de B&R

B&R ha añadido tres nuevas funciones de control basadas en modelo para su servoaccionamiento ACOPOS P3. Las funciones están disponibles en el entorno de ingeniería Automation Studio de B&R y permiten un rendimiento de control más preciso que aumenta la productividad y la velocidad de la máquina. La reducción de las vibraciones y las oscilaciones amplía la vida útil de los componentes de la máquina y reduce los costes de mantenimiento.

Gracias al control basado en modelo y a los sensores virtuales, los servoaccionamientos elásticos pueden controlarse con mayor precisión. Tanto la mecánica del motor como la carga útil que se transporta se tienen en cuenta en el lazo de control. Un control de estado reduce las oscilaciones resultantes y compensa rápidamente las perturbaciones externas. La precisión del posicionamiento aumenta y la posición final se alcanza con mayor rapidez. Ello aumenta tanto el rendimiento de la máquina como la calidad del producto.

Curva óptima de colocación

El control feed-forward inteligente da como resultado una curva de colocación del encoder optimizada y la colocación de referencia se cumple con precisión. Cualquier colocación que pueda derivarse del modelo matemático puede emplearse como colocación de referencia. Anteriormente se necesitaban dos encoders para hacerlo, pero gracias al control inteligente feed-forward basta con un solo encoder.

Control basado en modelo simplemente pulsando un botón

Automation Studio facilita la configuración de los parámetros óptimos para los sistemas de control de movimiento. La sintonización automática se utiliza para identificar los parámetros del sistema y los parámetros del control de realimentación basado en modelo. Ya no es necesario identificar los parámetros manualmente.

B&R ha añadido tres nuevas funciones de control basadas en modelo para su servoaccionamiento ACOPOS P3.

Acerca de B&R

B&R es una innovadora empresa de automatización con sede en Austria y oficinas en todo el mundo. Como líder mundial en automatización industrial, B&R combina tecnología punta con ingeniería avanzada para ofrecer a los clientes, en prácticamente todas las industrias, soluciones completas para automatización de máquinas y fábricas, control de movimiento, HMI y tecnología de seguridad integrada. Con estándares industriales de comunicación de bus de campo como POWERLINK y openSAFETY, además del potente entorno de desarrollo de software Automation Studio, B&R está constantemente redefiniendo el futuro de la automatización. El espíritu innovador que mantiene a B&R al frente de la automatización industrial está impulsado por el compromiso de simplificar los procesos y superar las expectativas del cliente.

Para más información, visite www.br-automation.com.

Si publica esta nota de prensa, por favor envíe una copia a:

Bernecker & Rainer Automatización industrial S.L.U. 
Vallsolana Garden Business Park 
Camí de Can Camps, 17-19 
08174 Sant Cugat del Vallés 
Barcelona 

o al e-mail: office.es@br-automation.com